РЕШЕНИЕ

О  Программе  комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказа Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»  Совет депутатов сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан:

РЕШИЛ:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района  Зианчуринский  район Республики Башкортостан  » (прилагается).

2. Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде Администрации  сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Зианчуринский район, с.Тазларово, ул. Советская,29 и разместить на официальном информационном сайте Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан .

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Совета

сельского  поселения                                                                         З.Якшимбетов

с.Тазларово

20.05. 2016 г.

№ 9/8

Утверждена

решением Совета сельского поселения

Тазларовский сельсовет муниципального

района Зианчуринский район

Республика Башкортостан

от 20 мая 2016 г. № 9/8

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район  Республики Башкортостан

на период с 2015 по 2025 год

2015

Содержание

1.	Паспорт программы	4

2.	Характеристика сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан…..	7

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.	19

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.	21

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.	23

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.	26

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.	27

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	30

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	32

3.1. Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения.	37

3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения.	39

3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения.	43

3.4. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения.	45

3.5. Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения.	46

3.6. Перспективные показатели системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	48

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.	51

4.1. Значения целевых показателей развития систем централизованного теплоснабжения.	51

4.2. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоснабжения.	51

4.3. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоотведения	52

4.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения	53

4.5. Целевые показатели развития систем электроснабжения	53

4.6. Целевые показатели развития систем сбора и утилизации ТБО	53

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	55

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.	55

5.2. Программа инвестиционных проектов в системах водоснабжения.	55

5.3. Программа инвестиционных проектов в системах водоотведения.	58

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.	61

5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.	62

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО.	63

6. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	64

Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	72

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан на период 2015-2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 «416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Тазларовский сельсовет, предприятия коммунального комплекса сельского поселения. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Тазларовский сельсовет, предприятия коммунального комплекса сельского поселения. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Реализация Генерального плана СП Тазларовский сельсовет и других документов территориального планирования. 2. Реализация стратегии устойчивого развития СП Тазларовский сельсовет. 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного, гражданского и промышленного строительства. 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Предпроектная укрупненная оценка необходимого объёма финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2015 до 2025 г. |
| Основные мероприятия Программы | Электроснабжение: проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения. Газоснабжение: осуществление технического диагностирования и своевременного ремонта ГРП и ШРП, подземных газопроводов высокого и низкого давления. мероприятия по газификации районов перспективной застройки; мероприятия по газификации д. Биккужа; мероприятия по газификации д. Нижний Сарабиль; мероприятия по газификации д. Ивановка; мероприятия по газификации д. Биккужа; Теплоснабжение: источники централизованного теплоснабжения в сельском поселении отсутствуют. Строительство не планируется. Водоснабжение: реконструкция системы централизованного водоснабжения в с. Тазларово; Водоотведение: строительство системы централизованного водоотведения в с. Тазларово; Сбор и утилизация твердых бытовых отходов: строительство мусороперегрузочной станции; строительство контейнерных площадок; приобретение и установка контейнеров; организация пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания. |
| Объём финансирования Программы | Объём финансирования Программы определяется инвестиционными программами в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; -повышение энергоэффективности. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3.Бюджетный результат – снижение тарифов обеспечат снижение бюджетных расходов по бюджетным учреждениям, развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 4.Социальный результат - повышение качества и доступность коммунальных услуг, обеспечат благоприятный социальный климат. |
| Контроль и мониторинг за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Тазларовский сельсовет. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией СП Тазларовский сельсовет будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация СП Тазларовский сельсовет в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |

# 2. Характеристика сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

Общие сведения.

Тазларовский сельсовет находится в центральной части Зианчуринского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Бикбауским сельским поселением, с запада – с Исянгуловским сельским поселением, с юга –  с Оренбургской областью, с юго-востока – с Муйнакским сельским поселением, с востока – с Суренским сельским поселением . Центр сельского поселения – село Тазларово находится в 10 километрах от районного центра с. Исянгулово. В состав сельского поселения входят 7 населенных пунктов: с. Тазларово, д. Биккужа, д. Верхний Сарабиль, д. Нижний Сарабиль, д. Ивановка, д. Луч, 
д. Малое Байдавлетово.

Село Тазларово – административный центр сельского поселения Тазларовский сельсовет с населением 1233 человека. Село расположено в западной части  территории сельского поселения в 10 км от районного центра с.Исянгулово, в 64 км от ближайшей ж/д станции Саракташ.

По северной окраине села проходит автомобильная дорога республиканского значения Магнитогорск-Ира, соединяющая село с административным центром.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с севера – Тазларово -Бикбау, с юга –Тазларово-Биккужа.

Территория села ограничена водоохранными зонами от рек: Большая Сурень и Малая Сурень и от их притоков. С северо-запада, с северо-востока и юго-востока территория ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-запада на юго-восток и севера на юг. По центральной части села протекает река Малая Сурень, а с юго-запада на юг протекает р.Большая Сурень. Общественная зона сформировалась в центральной части села. Действующая промзона расположилась в западной и северо-восточной частях населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,10 га на участках, благоприятных для строительства, в северном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в центральной части  проектируемой застройки населенного пункта.

Деревня Биккужа расположена в 10 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Тазларово. Население – 103 человека.

С северной окраины деревни проходит автодорога местного значения Тазларово-Биккужа.

Территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Большая Сурень.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с юга на север. В южной окраине деревни протекает р.Большая Сурень. Общественных и промышленных зон нет.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,20 га на участках, благоприятных для строительства, в северо-западном направлении от границ населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в центральной части существующей и проектируемой застройки, с размещением спортивных площадок.

Деревня Нижний Сарабиль расположена в 8 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Тазларово. Население – 102 человека.

С северо-западной окраины деревни проходит автодорога местного значения Тазларово-Биккужа.

Территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Большая Сурень.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-востока на юго-запад. По восточной окраине деревни протекает р.Большая Сурень. Общественная зона сформировалась в северной части деревни.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,20 га на участках, благоприятных для строительства, в центральной части населенного пункта, в границах деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в северо-западной части существующей застройки, с размещением спортивных площадок.

Деревня Верхний Сарабиль расположена в 8 км юго-восточнее административного центра сельского поселения с.Тазларово. Население – 23 человека.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с восточной части - Верхний Сарабиль – Кугарчи, с юго-запада - Верхний Сарабиль - Нижний Сарабиль.

По данным администрации сельского поселения Тазларовский сельсовет расширение в данной деревне не требуется.

Деревня Луч расположена в 3 км южнее административного центра сельского поселения с.Тазларово. Население – 75 человек.

Автомобильная дорога местного значения проходит с запада, в 1 км от границ деревни,  Тазларово-Биккужа.

Территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Большая Сурень от ее притоков.

По данным администрации сельского поселения Тазларовский сельсовет расширение в данной деревне не требуется.

Деревня Ивановка расположена в 3 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Тазларово. Население – 9 человек.

Автомобильная дорога местного значения проходит  с восточной стороны, в 1 км от границ деревни, Тазларово-Биккужа.

Территория деревни ограничена водоохраной зоной от притока р.Большая Сурень.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с востока на запад. По северной окраине деревни протекает небольшой  приток р.Большая Сурень. Общественных и промышленных зон нет.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,20 га на участках, благоприятных для строительства, в границах населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в северной части существующей застройки, с размещением спортивных площадок.

Деревня Малое Байдавлетово расположена в 6 км южнее административного центра сельского поселения с.Тазларово. Население – 16 человек.

Автомобильная дорога местного значения проходит  с северо-западной  стороны, в 2,5 км от границ деревни, Тазларово-Биккужа.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с юга на север. Общественных и промышленных зон нет.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,20 га на участках, благоприятных для строительства, в границах населенного пункта. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в юго-западной части существующей застройки, с размещением спортивных площадок.

Таблица 2.1

Площадь населенных пунктов СП Т азларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- |
| с. Тазларово | 278,5 |
| д. Биккужа | 17,8 |
| д. Нижний Сарабиль | 75,0 |
| д. Верхний Сарабиль | 16,9 |
| д. Луч | 54,6 |
| д. Ивановка | 30,4 |
| д. Малое Байдавлетово | 22,9 |
| Всего по СП | 496,1 |

Природно-климатическая характеристика территории.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 390 С,

обеспеченностью 0,92 – 370 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 350 С,

обеспеченностью 0,92 – 340 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 210 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 480 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,90 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 170/-9,9;

≤ 8° С – 223/-6,6;

≤ 10° С – 240/-5,5.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 77 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 191 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Зилаир | 14/12 | 8/9 | 13/17 | 11/13 | 22/15 | 14/13 | 11/13 | 6/8 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Зилаир | 2,9 | 6,0 | 5,3 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,0 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 956,7 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +20,9;

обеспеченностью 0,98 +27,3;

обеспеченностью 0,96 +25,1;

обеспеченностью 0,95 +25,0.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +25,1 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 65 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 370 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 86 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Зилаир | 18 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 15 |

12. Среднее число дней с росой за год – 66.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ ст. Зилаир | -15,0 | -13,8 | -7,8 | 3,2 | 11,2 | 16,0 | 17,6 | 15,5 | 9,6 | 1,8 | -6,7 | -12,4 | 1,6 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Зилаир | 2,0 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,0 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 30-40 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и северо-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом 30-40, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 25.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 1,2 – 1,6 характеризует умеренно-теплый и влажный агроклиматический район.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России Зилаирский район относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 34ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 223 дня. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 87 см, раз в 50 лет – 123 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории составляет 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Рельеф

Район расположен в западной части Зилаирского плато с высотами над уровнем моря 300-500м, характеризуется сильно расчлененным рельефом с преобладанием меридионально ориентированных грядово-увалистых форм.

Поверхность плато расчленена многочисленными долинами рек и ручьев с крутыми и обрывистыми склонами. Покровные отложения водоразделов состоят из маломощных (до 6м) щебнисто-суглинистого элювио-делювия или глинистой коры выветривания мощностью до 20м, днища долин рек – из аллювия (до 8м), сверху представленного песчано-суглинистым слоем до 3м. Подстилаются покровные отложения комплексом нижне-среднепалеозойских полускальных, терригенных и скальных метаморфических пород.

Экзогенные геологические процессы. На территории преобладают процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах, характерны плоскостной смыв, речная эрозия.

Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне проявлений сильных водно-эрозионных процессов и распространены большей частью в местах концентрации стока воды. Проявление водной эрозии на лесных площадях гораздо слабее, чем на сельскохозяйственных территориях.

По инженерно-геологическим условиям территория в целом благоприятна для градостроительного освоения.

– поймы мелких водотоков;

– участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

Территории, ограниченно благоприятные для строительства:

– участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 165,0 до 195,0 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2.

– участки с уклонами поверхности от 10 до 20 %, расположенные на склонах надпойменных террас рек Ассель, Чумаза, Юлдыбаево а также их притоков, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато.

Территории, благоприятные для строительства:

– участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 220,0 м. Согласно схемы территориального планирования МР Зианчуринский район территория сельского поселения не подвержена процессам, однако территория сельского поселения расположена в холмистом районе расчлененного оврагами, что территория для строительство должны проводиться мероприятия по инженерному благоустройству территории.

Гидрологические условия.

Гидрографическая сеть сельского поселения Тазларовский сельсовет представлена реками : Большая Сурень, Малая Сурень и притоками ручьями.

Большая Сурень (Большая Сюран) — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Оренбургской области. Устье реки находится в 58 км по левому берегу реки Большой Ик. Длина реки составляет 131 км, площадь водосборного бассейна 1580 км².

Малая Сурень — река в России, протекает в Башкортостане. Устье реки находится в 22 км по правому берегу реки Большой Сурени. Длина реки составляет 55 км, площадь водосборного бассейна 456 км².

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по

территории сельского поселения Тазларовский с/с.

табл.№ 6

| № | Наименование реки | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Большая Сурень | р.Большой Ик | 131 |
| 2 | р.Малая Сурень | р.Большая Сурень | 55 |

На территории сельского поселения имеются небольшие озера и пруды. Малые озера и пруды используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное.

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Согласно данным Администрации сельского  поселения при максимальном подъеме уровня воды р.Большая Сурень на территории сельского поселения возможно затопление.

табл.№7

| № п/п | Наименование населенного пункта или объекта | Площадь затопления кв.км | Население попадающее в зону затопления, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Биккужа от р.Большая Сурень | 99,760 | 30 домов, 103 человека |
| 2 | д.Нижний Сарабиль от р.Большая Сурень | 25,158 | 16 домов, 50 человек |
| 3 | д.Луч от р. Большая Сурень | 47,305 | 20 домов, 74 человека |
| 4 | Д.Малое Байдавлетово от р.Большая Сурень | 19,897 | 7 домов, 16 человек |

Почвенный покров.

Почвы в зависимости от форм рельефа – выщелоченные и оподзоленные черноземы, темно-серые и лесные и маломощные грубоскелетные.

Численность населения  сельского поселения Тазларовский сельсовет.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Численность населения сельского поселения Тазларовский сельсовет на 
01.01.2016 г. составила 1692 человека. Численность населения сельского поселения, по населенным пунктам, приведена ниже.

Таблица 2.2

Численность населения сельского поселения 
Тазларовскийсельсовет.

| Наименование населенного пункта | Перепись, 2002 год | 2013 г. | 2014 г. | На 01.01.2015г. | На 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Тазларово | 1119 | 1233 | 1310 | 1310 | 1292 |
| д.Биккужа | 107 | 103 | 106 | 108 | 104 |
| д.Нижний Сарабиль | 121 | 102 | 103 | 104 | 109 |
| д.Верхний Сарабиль | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| д.Луч | 69 | 75 | 77 | 72 | 73 |
| д.Ивановка | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| д.Малое Байдавлетово тово | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Итого: | 1472 | 1561 | 1660 | 1645 | 1692 |

Существующая  застройка.

а) Жилая застройка

Жилищный фонд сельского поселения Тазларовский сельсовет в настоящее время представлен усадебной застройкой – 100%. По материалу стен доля каменных и кирпичных домов составляет 0,339 тыс. м2 или 2,0 %, деревянных – 41,505 тыс. м2 или 98,0 %, прочих – 0 %. Ветхий и аварийный жилищный фонд на 01.03.2016 г. составил: 0,09 % от всего жилищного фонда. Состояние жилищного фонда по степени износа, в целом, удовлетворительное. Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Жилищный фонд сельского поселения Тазларовский сельсовет составляет 31,752 тыс. м2, (по состоянию на 01.01.2016 год), обеспеченность жильем –14,9 м2 общей площади на одного жителя, что ниже нормы. Согласно рекомендуемой СП 42.13330.2011, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека.

Увеличение строительства нового жилья предполагает получение доходов на долгосрочной основе. Необходимые затраты на строительство инженерных коммуникаций представляют собой сложную задачу.

б) Учреждения культурно-бытового назначения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Сельское поселение Тазларовский сельсовет является достаточно благополучным с точки зрения социальной инфраструктуры, недостаточная обеспеченность объектами наблюдается только в сфере дошкольного образования.

Дошкольные образовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении Тазларовский сельсовет детский сад имеется в с.Тазларово.

Таблица 2.3

Перечень дошкольный образовательных учреждений 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Расчетная емкость, мест | Фактическое число детей |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | с. Тазларово | 61 | 115 |

Расчетная ёмкость существующих дошкольных учреждений не обеспечивает население в необходимом количестве мест. Фактическое число детей превышает проектную ёмкость детского сада, следовательно, существует дополнительная потребность в дошкольных образовательных учреждениях. Необходимая в настоящий момент мощность дошкольно-образовательных учреждений составляет 16 мест вместо существующих 61 места.

Общеобразовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении имеется средняя школа в с.Тазларово проектной вместимостью 300 учащихся

Таблица 2.4

Перечень общеобразовательных учреждений 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Расчетная емкость, мест | Фактическое число детей |
| --- | --- | --- | --- |
| МОБУ СОШ с.Тазларово | с.Тазларово | 300 | 189 |

Емкость образовательных учреждений СП Тазларовский сельсовет обеспечивает как существующую потребность населения, так и перспективный спрос.

Здравоохранение

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть медпункты, аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в с.Исянгулово существующей сельской больницей.

Для медицинского обслуживания населения в с.Тазларово, д.Нижний Сарабиль, имеются фельдшерско-акушерские пункты.

Таблица 2.5

Перечень учреждений здравоохранения 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Число койко-мест/число посещений в смену |
| --- | --- | --- |
| ФАП | с.Тазларово | 15 |
| ФАП | д. Нижний С арабиль | 15 |

Обеспеченность объектами здравоохранения населения сельского поселения составляет 75 %.

Учреждений культуры и искусства

Для культурного обслуживания населения в сельском поселении функционирует1 сельский дом  культуры, включающих в себя 1 библиотеку (существующий книжный фонд - 17 тыс. экземпляров) и кружковые учреждения.  Вместимости существующего клуба в с.Тазларово на 200 мест на расчетный срок недостаточно.

В д.Биккужа сельский клуб отсутствует.

В д.Нижний Сарабиль сельский клуб отсутствует.

В д.Луч сельский клуб отсутствует.

Таблица 2.6

Перечень учреждений культуры 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Количество мест | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельский Дом культуры | с. Тазларово | 200 | 3 |

Объекты физической культуры и спорта

Спортивный зал общего типа имеется в с.Тазларово общей площадью 175,4 м2.

Расчетная потребность населения сельского поселения Тазларовский сельсовет в плоскостных спортивных сооружениях  составляет 1,9 га.

Предприятия торговли.

На сегодняшний день на территории сельского поселения в с.Тазларово торговая площадь существующих 4 магазинов товаров повседневного спроса составляет 64,0 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности.

В д.Биккужа магазинов нет.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Нижний Сарабиль торговая площадь существующего магазина товаров повседневного спроса составляет 30,0 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности.

В д.Луч магазинов нет.

В д.Ивановка магазинов нет.

В д.Малое Байдавлетово магазинов нет.

Таблица 2.7

Характеристика предприятий торговли в 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование учреждения | Населенный пункт | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 7 объектов торговли | с. Тазларово | 341,6 |
| Магазины | д.Нижний Сарабиль | 45 |

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В центре сельского поселения с. Тазларово имеется узел связи, почта, а так же население села обслуживают кредитно финансовые учреждения (отделение Сбербанка), с общим количеством в 1 опер. кассу, что удовлетворяет нормативную потребность сельского поселения.

в) Промышленные предприятия.

Основными направлениями промышленного производства сельского поселения является сельское хозяйство, животноводство, растениеводство.

Экономика сельского поселения представлена в основном аграрным сектором. В сельском хозяйстве занято: два общества с ограниченной ответственностью ООО «Луч-Агро»   и ООО «Сирень». Так же на территории сельского поселения ведут свою деятельность 4 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ) и более 450 личных подсобных хозяйств.

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

В СП Тазларовский сельсовет теплоснабжение жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла работающих на природном газе. В негазифицированных населенных пунктах отопление печное. Для теплоснабжения мелких сельскохозяйственных потребителей используются индивидуальные газовые котельные малой мощности.

Отопление общественных зданий сельского поселения осуществляется следующим образом:

– детский сад в с.Тазларово– котлы, работающие на природном газе;

– общеобразовательная школа в с.Тазларово – котлы, работающие на природном газе;

– СДК в с.Тазларово    – котлы, работающие на природном газе;

ФАП  в с.Тазларово– котлы, работающие на природном газе .

– ФАП в д. Нижний Сарабиль – отопление электрическое;

– почта – отопление электрическое;

– отделение Сбербанка  - отопление электрическое;

В с.Тазларово почта и Сбербанк находятся в одном здании.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Тазларовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Зианчуринский район и, в частности, сельское поселение Тазларовский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящее время на территории сельского поселения Тазларовский сельсовет водоснабжение  отсутствует.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Тазларовский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2731 чел.= 437 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Тазларовский сельсовет отсутствует. Жилой сектор и общественные здания оборудованы индивидуальными очистными сооружениями – септиками и выгребными ямами.

Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.  Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

При расчёте общего количества ЖБО, подлежащих вывозу спецтехникой, учитываются отходы, образующиеся в неканализованных домовладениях. В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», МДК 7-01.2003, утвержденными постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 года № 152 норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий колеблется от 1,5 до 4,5 м3/год на 1 человека. С учетом этого, в расчетах принята норма 3 м3/год. Расчет годового объема образования ЖБО рассчитывается по формуле:

Sгод = N . 3 ,

где:   Sгод - расчетный объем отходов за год;

N - количество жителей.

Таблица 2.3.1

Расчет количества ЖБО в населенных пунктах 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Количество жителей | Расчетный объем расходов за год, м3 | Количество ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тазларово | 1292 | 3 | 3876 |
| д. Биккужа | 104 | 3 | 312 |
| д. Верхний Сарабиль | 24 | 3 | 72 |
| д. Ивановка | 11 | 3 | 33 |
| д. Луч | 73 | 3 | 219 |
| д.Малое Байдавлетово | 16 | 3 | 48 |
| д. Нижний Сарабиль | 109 | 3 | 327 |
| Итого: | 1629 |  | 4887 |

Расчет объемов образования ЖБО в сутки рассчитывается по формуле:

Sсут. = Sгод / 365,

где:   Sсут. - расчетный объем отходов в сутки;

Sгод – расчетный объем за год;

365 – число дней в году.

Sсут. = 7941 / 365 = 21,8 м3

Расчеты количества ассенизационных машин проводятся по формуле:

Кмаш.= Sсут. / V,

где:   Кмаш – количество ассенизационных машин;

Sсут. – расчетный объем отходов в сутки;

V – объем цистерны 3,75.

Кмаш.= 21,8  / 3,75 = 5,8 ≈ 6 ассенизационных машин.

В настоящее время в СП Тазларовский сельсовет системы ливневой канализации нет. Поверхностные стоки с жилой территории и промпредприятий сбрасываются по рельефу в пониженные места.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Целевыми показателями развития системы централизованного водоотведения являются:

–развитие в сельском поселении централизованной системы водоотведения;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг);

– снижение уровня загрязнения окружающей среды сточными водами.

Способы достижения целевых показателей:

Строительство централизованных систем канализации с очистными сооружениями для населенных пунктов с. Тазларово    (в населенных пунктах с численностью более 400 чел.).

## 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения и теплоснабжения

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Тазларовский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ.

Газоснабжение сельского поселения Тазларовский сельсовет осуществляется от АГРС д. Тазларово. Газоснабжение имеется в с.Тазларово, д.Луч и в д.Верхний Сарабиль.

Протяженность сетей газопровода в с.Тазларово – 13,381 км, газ имеется по всем улицам села.

Протяженность сетей газопровода в д.Луч – 1078,0 м, газ располагается по одной существующей улице Центральная.

Протяженность сетей газопровода в д.Верхний Сарабиль – 496,6 м, газ располагается по одной существующей улице Центральная.

Остальные населенные пункты сельского поселения не газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

- 2 существующих ГРП в с.Тазларово;

- 1 существующее ГРП в д.Верхний Сарабиль;

- 1 существующее ГРП в д.Луч;

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Тазларовский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. В настоящее время все теплоснабжение сельского поселения Тазларовского сельсовета – печное, газовое и электричекое.

Отопление индивидуальной застройки всех населенных пунктов на расчетный срок предусматривается газовое(от индивидуальных источников тепла).

Сведения об отказах (авариях) в системах газоснабжения.

Сведения об отказах в системах газоснабжения сельского поселения отсутствуют.

## 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Тазларовский сельсовет осуществляется по ВЛ 35/10 Кв от подстанции 110/35/10 «Исянгулово».

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных

пунктов - 20:

в с.Тазларово – 14,

в д.Биккужа - 1,

в д.Нижний Сарабиль – 1,

в д.Верхний Сарабиль -1,

в д.Луч – 1,

в д.Ивановка – 1,

в д.Малое Байдавлетово – 1.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают Зианчуринские РЭС - БашРЭС.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Тазларовский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 2731 чел.= 3686,9 тыс.кВт.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Сведения об отказах (авариях) в системах электроснабжения.

Сведения об отказах в системах электроснабжения сельского поселения отсутствуют.

Существующие проблемы в системе электроснабжения:

Основной проблемой системы электроснабжение сельского поселения является износ оборудования и сетей электроснабжения. Для безаварийного функционирования необходимо своевременно проводить текущий и капитальный ремонт оборудования, замену проводов устаревших линий электропередач 0,4 кВ на СИП, замену деревянных опор на новые железобетонные. По мере необходимости также необходимо проводить реконструкцию существующих ТП с заменой трансформаторов на более мощные для обеспечения растущих потребностей населения и производства, осуществлять строительство новых трансформаторных подстанций.

Данные о выданных за 2014 г. технических условиях на подключение к системе электроснабжения сельского поселения

Данные о выданных технических условиях на подключение к системе электроснабжения отсутствуют.

## 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Специализированного полигона ТБО на сегодняшний день на территории Зинчуринского района нет, мусороудаление производиться на обвалованную свалку мусора с.Исянгулово расположенного в 2,5 км восточнее границы районного центра. Санитарно-защитная зона от свалки 1000 метров.

Согласно данным Администрации района в настоящее время ведется строительство специализированного полигона ТБО с. Исянгулово, на месте существующей стихийной свалки, в 2,5 км восточнее районного центра. Санитарно-защитная зона от полигона составит 1000 метров.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов составляет 1000 м. Все свалки расположенные на территории сельского поселения являются несанкционированнными. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до 2020г, территория свалок – рекультивации.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Тазларовский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооруже-ний бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. №14

| Бытовые отходы | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отходы, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отходов, тыс.тонн в год |
| с.Тазларово |  |  | 0,794 |  |  | 1,247 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,233 | 190 | 0,234 | 2,065 | 190 | 0,392 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 1,233 | 0,002 | 2,466 | 2,065 | 0,002 | 4,13 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 11,2 га | 5 | 0,56 | 17,1 га | 5 | 0,855 |
| д.Биккужа |  |  | 0,040 |  |  | 0,131 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,103 | 190 | 0,020 | 0,266 | 190 | 0,051 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,103 | 0,002 | 0,206 | 0,266 | 0,002 | 0,532 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,4 га | 5 | 0,02 | 1,6 га | 5 | 0,08 |
| д.Нижний Сарабиль |  |  | 0,034 |  |  | 0,113 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,102 | 190 | 0,019 | 0,224 | 190 | 0,043 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,102 | 0,002 | 0,204 | 0,224 | 0,002 | 0,448 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,3 га | 5 | 0,015 | 1,4 га | 5 | 0,07 |
| д.Верхний Сарабиль |  |  | 0,009 |  |  | 0,009 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,023 | 190 | 0,004 | 0,023 | 190 | 0,004 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,023 | 0,002 | 0,046 | 0,023 | 0,002 | 0,046 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,1 га | 5 | 0,005 | 0,1 га | 5 | 0,005 |
| д.Луч |  |  | 0,034 |  |  | 0,034 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,075 | 190 | 0,014 | 0,075 | 190 | 0,014 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,075 | 0,002 | 0,15 | 0,075 | 0,002 | 0,15 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,4 га | 5 | 0,02 | 0,4 га | 5 | 0,02 |
| д.Ивановка |  |  | 0,062 |  |  | 0,068 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,009 | 190 | 0,032 | 0,044 | 190 | 0,008 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,009 | 0,002 | 0,018 | 0,044 | 0,002 | 0,088 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,6 га | 5 | 0,03 | 1,2 га | 5 | 0,06 |
| д.Малое Байдавлетово |  |  | 0,008 |  |  | 0,041 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,016 | 190 | 0,003 | 0,034 | 190 | 0,006 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,016 | 0,002 | 0,032 | 0,034 | 0,002 | 0,068 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,1 га | 5 | 0,005 | 0,7 га | 5 | 0,035 |
| Итого по сельскому поселению: |  |  | 0,981 |  |  | 1,643 |

Морфологический состав ТБО

табл. №15

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 1,643 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,41075 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,62434 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,01643 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,03286 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,08215 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,03286 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,06572 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,03286 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,03286 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,03286 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,03286 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,1643 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,08215 |
| Итого | 100 | 1,643 |

Сбор и удаление ТБО

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,08215 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 1,643 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,03 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2034г.) составит 0,03 га в год х 20 лет = 0,6 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Тазларово: 1 247 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,346 тыс. м3

д.Биккужа: 131 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,036 тыс. м3

д.Нижний Сарабиль: 113 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,031 тыс. м3

д.Верхний Сарабиль: 9 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0025 тыс. м3

д.Луч: 34 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0094 тыс. м3

д.Ивановка: 68 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,019 тыс. м3

д.Малое Байдавлетово: 41 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,011 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Тазларово:  1 247 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 5,92325 тыс. м3

д.Биккужа: 131 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,62225 тыс. м3

д.Нижний Сарабиль: 113 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,53675 тыс. м3

д.Верхний Сарабиль: 9 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,04275 тыс. м3

д.Луч: 34 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,1615 тыс. м3

д.Ивановка: 68 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,323 тыс. м3

д.Малое Байдавлетово: 41 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,19475 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

табл. №16

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с.Тазларово | 2065 | 6269,25 | 5923,25 | 346 | 54,1 | 1,7 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в не делю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 60 | 2 |  |
| д.Биккужа | 266 | 658,25 | 622,25 | 36 | 5,7 | 0,2 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 6,0 | 1 |  |
| д.Нижний Сарабиль | 224 | 567,75 | 536,75 | 31 | 4,9 | 0,1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 5,0 | 1 |  |
| д.Верхний Сарабиль | 23 | 45,25 | 42,75 | 2,5 | 0,39 | 0,02 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| д.Луч | 75 | 170,9 | 161,5 | 9,4 | 1,5 | 0,05 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 2 | - |  |
| д.Ивановка | 44 | 342,0 | 323,0 | 19 | 2,9 | 0,2 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |
| д.Малое Байдавлетово | 34 | 205,75 | 194,75 | 11 | 1,8 | 0,05 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 2,0 | - |  |
| Сельское поселение Тазларовский сельсовет | 2731 | 8259,15 | 7804,25 | 454,9 | 79 | 5 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

табл. №17

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

табл. №18

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 20 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,4 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 30 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 8259,15 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 2 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Далее приведен расчет количества ТБО, в соответствии с приложением 11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В настоящее время сельское поселение Тазларовский сельсовет – это современное сельское поселение, с развитой инфраструктурой и социальной сферой. В генеральном плане сельского поселения Тазларовский сельсовет прогнозируются перспективы развития поселения (организация малых сельхозпредприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, туристско-рекреационного обслуживания), строительство учреждений культурно-бытового обслуживания (строительство магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания), заложенных администрацией сельского поселения Тазларовский сельсовет в качестве приоритетов социально-экономического развития поселения, что позволяет прогнозировать рост уровня жизни значительной части жителей.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Прогноз проектной численности населения

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Тазларовский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 2,731 тыс. человек, для расселения которых потребуется 81,930 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 52,889 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2034 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 2731 чел.: 573,5 га =4,8 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 52 889 кв.м : 573,5 га = 92,2 кв.м общей площади  / га.

Таблица 3.1

Прогноз изменения численности населения СП Тазларовский сельсовет

| Населенный пункт | На расчетный срок (2033 год), чел. |
| --- | --- |
| с. Тазларово | 2167 |
| д. Биккужа | 174 |
| д. Верхний Сарабиль | 40 |
| д. Ивановка | 18 |
| д. Луч | 122 |
| д.Малое Байдавлетово | 27 |
| д. Нижний Сарабиль | 183 |
| Итого | 2731 |

На территории сельского поселения, на новых территориях зон жилой застройки проектом предлагается развитие жилищного строительства с застройкой одноквартирными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками не более 0,18 гектар. Характер территориального развития населенных пунктов сельского поселения Тазларовский сельсовет, определяющий их архитектурно-планировочную и объемно-пространственную организацию, отражает различную степень урбанизации земель населенных пунктов:

- высокая плотность новой жилой и общественно-деловой застройки предложена для с. Тазларово, являющегося административным центром сельского поселения с развитием территории в южной и восточной части, внутри современной границы села;

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в южном направлении, от существующей жилой застройки д. Биккужа;

Проектная площадь земель населенных пунктов сельского поселения приведена ниже.

Таблица 3.2

Проектное изменение площади населённых пунктов 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населённого пункта | Существующая площадь, га | Проектная площадь (2033 год), га | Изменение, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тазларово | 278,5 | 332,1 | 53,6 |
| д. Биккужа | 17,8 | 41,6 | 23,8 |
| д. Верхний Сарабиль | 16,9 | 16,9 | - |
| д. Ивановка | 30,4 | 30,4 | - |
| д. Луч | 54,6 | 54,6 | - |
| д.Малое Байдавлетово | 22,9 | 22,9 | - |
| д. Нижний Сарабиль | 75,0 | 75,0 | - |
| Всего | 496,1 | 573,5 | 77,4 |

Генеральным планом сельского поселения предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы. Выделены следующие зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерно-транспортной инфраструктуры, рекреационные, земли специального назначения, прочие.

Развитие жилых зон.

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м). К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населённого пункта.

Вся жилая зона - зона усадебной жилой застройки – с принятыми размерами приусадебных участков 0,15 га - 0,18 га Плотность застройки жилых зон регламентируется Республиканскими НГП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Основные направления развития жилищного строительства.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь реализации Генерального плана (до 2023г.) принята до 25,6 кв. м общей площади на 1 человека и до 30 кв.м с учетом увеличения населения на расчетный срок (до 2033 г.).

Жилищный фонд сельского поселения Тазларовский сельсовет в настоящее время представлен индивидуальным жилым фондом – усадебной застройкой. Состояние жилищного фонда по степени износа, в целом, удовлетворительное. Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Объем нового жилищного строительства в течение расчётного срока определён в размере – 105,48 тыс. м2.

Таблица 3.3

Расчет объемов нового жилищного строительства 
в сельском поселении Тазларовский сельсовет

| Наименование | Ед. измер. | Сущ.на 2013 г. | Расчет. срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел | 1,561 | 2,731 |
| Средняя обеспеченность общей площадью жилья | м2/чел | 19,7 | 30 |
| Жилищный фонд |  |  |  |
| -существ. сохраняемый жилищ. фонд; | тыс.м2 | 30,752 | 81,93 |
| -убыль жилищного фонда; | « | - | - |
| -новое жилищное строительство; | « | - | 51,18 |
| -весь жилищный фонд к концу периода; | « | - | 81,93 |
| Потребность территории для жилой застройки, всего | га | - | 10,23 |
| - индивидуальная с участками | « | нет инф. | 10,23 |

Развитие общественно-деловых зон.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части населенных пунктов, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.

Общественно-деловые зоны запланированы в привязке к сложившимся центрам, с учётом размещения в них расчётного количества основных объектов соцкультбыта.

Основные направления развития строительства общественных зданий

С учетом прогнозируемого роста численности населения в Генеральном плане СП Тазларовский предусмотрено строительство (реконструкция) следующих социальных объектов:

с.Тазларово:

- реконструируемая средняя школа на 322 учащихся, в составе которой спортивный зал общей площадью 180,0 м2 и спортивные площадки на 1,4 га;

- реконструируемый детский сад на 75 мест;

- ФАП, с организацией аптечного пункта;

- реконструируемый сельский дом культуры на 500 мест, в составе которого проектируемые помещения для культмассовой работы и досуга на 134,3 м2, библиотека на 17,2/5 тыс.ед.хран./чит.мест;

- администрация сельского поселения;

- мечеть;

- гостиница на 12 мест, в составе которой предприятия общественного питания на 16 посад.мест;

- ООО «Луч», в составе которого отделение связи и отделение банка;

- 5 магазинов товаров повседневного спроса общей торговой площадью

64,0 м2.

- 5 проектируемых магазинов товаров повседневного спроса общей торговой площадью 356,0 м2;

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого: 200,0 м2 торговой площади, предприятия бытового обслуживания на 8 раб.мест, предприятия общественного питания на 74 посад.мест;

- проектируемое пожарное депо на 1 автомобиль.

д.Биккужа:

- проектируемая начальная школа на 40 учащихся, в составе которой детский сад на 10 мест и спортивный зал общей площадью 21,2 м2;

- проектируемый социальный культурный центр, в составе которого: 79,8 м2 торговой площади, предприятия бытового обслуживания на 1 раб.место, предприятия общественного питания на 11 посад.мест, ФАП, с организацией аптечного пункта, сельский дом культуры на 61 место, помещения для культмассовой работы и досуга на 15,9 м2, библиотека на 1,6/1 тыс.ед.хран./чит.мест;

- проектируемые спортивные площадки на 0,2 га.

д.Нижний Сарабиль:

- проектируемая начальная школа на 32 учащихся, в составе которой детский сад на 7 мест и спортивный зал общей площадью 17,9 м2;

- реконструируемый ФАП, с организацией аптечного пункта;

- магазин товаров повседневного спроса общей торговой площадью 30,0 м2.

- проектируемый социальный культурный центр, в составе которого: 37,2 м2 торговой площади, предприятия бытового обслуживания на 1 раб.место, предприятия общественного питания на 8 посад.мест, сельский дом культуры на 52 места, помещения для культмассовой работы и досуга на 13,4 м2, библиотека на 1,3/1 тыс.ед.хран./чит.мест;

- проектируемые спортивные площадки на 0,2 га.

д.Верхний Сарабиль:

- проектируемый  ФАП, с организацией аптечного пункта;

- проектируемые спортивные площадки на 0,01 га.

д.Луч:

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого: 22,5 м2 торговой площади, клуб на 17 мест, ФАП, с организацией аптечного пункта;

- проектируемые спортивные площадки на 0,05 га.

д.Ивановка:

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого: 13,2 м2 торговой площади, ФАП, с организацией аптечного пункта;

- проектируемые спортивные площадки на 0,03 га.

д.Малое Байдавлетово:

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого: 10,2 м2 торговой площади, ФАП, с организацией аптечного пункта;

- проектируемые спортивные площадки на 0,02 га.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тазларовский сельсовет направлено на удовлетворение растущего спроса на коммунальные услуги, обеспечение возможности подключения к системам централизованного ресурсоснабжения как существующих, так и строящихся жилых и общественных зданий, предприятий сельскохозяйственной промышленности, повышение качества предоставления услуг.

3.1. Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда индивидуальной и малоэтажной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Теплоснабжение новых общественных зданий предусматривается от экологически чистых мини-котельных.

Преимущества использования индивидуальных источников тепла:

- разница в ценах на природный газ для автономных и существующих в системе централизованных источников тепла;

- отсутствие потерь при передаче тепловой энергии от источника к потребителю;

- возможность снижения затрат тепловой энергии за счет регулировки нагрузки самим потребителем.

Расчет необходимого количества тепла, для отопления жилых и общественных зданий, по укрупненным показателям приведен ниже.

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-33°С (согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»). Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельского поселения определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из величины общей площади зданий и удельных показателей максимальной тепловой нагрузки, приведенных в приложении В, СП 124.13330.2012.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где,

k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади:

Удельные показатели рассчитаны методом интерполяции (Вт/м2):

на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка –	 204;

– новая индивидуальная застройка – 75.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где,

k2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Таблица 3.1.1

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора 
сельского поселения Тазларовский сельсовет
(на расчетный срок реализации Генерального плана, 2033  год)

| Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сохра-няемого | вновь строящегося | Отопление жил. зд. | Отопление общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| Сельское поселение Тазларовский сельсовет | 30,752 | 51,18 | 16,45 | 4,11 | 2,04 | 22,6 | 19,4 |

Согласно расчётам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора (отопление и вентиляция) на расчетный срок реализации Генерального плана составляют 19,4 Гкал/час (22,6 МВт).

3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения

В настоящее время система централизованного водоснабжения в сельском поселении отсутствует. Генеральным планом СП Тазларовский сельсовет предусмотрено развитие населенных пунктов сельского поселения, в том числе с. Тазларово – планируемая численность населения 2167 чел., д. Биккужа – планируемая численность населения 174 чел., д. Нижний Сарабиль – планируемая численность населения–183 чел., 
д.Луч– планируемая численность 122человека. В связи с этим, по мере развития населенных пунктов планируется осуществлять проектирование и строительство централизованных систем водоснабжения, с обеспечением возможности подключения как для существующей застройки, так и для застройки на планируемых к выделению участках. Строительство систем централизованного водоснабжения улучшит обеспеченность существующего населения услугами коммунальной сферы, а также повысит привлекательность для покупателей участков на выделяемых под застройку индивидуальными жилыми домами (коттеджами) территориях.

Далее приведен расчет нагрузки на системы централизованного водоснабжения вышеперечисленных населенных пунктов. Расчет сделан с учетом обеспечения возможности подключения для всего желающего населения и подключения общественных зданий. Расчет выполнен в соответствии с СП 31.1330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут. на хозяйственно- питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

где:

- удельное водопотребление, л/сутки;

- расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, определяют следующим образом:

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели составляет:

В расчетах приняты средние значения коэффициентов 1,2 и 0,8.

Расчетные часовые расходы воды, qч, м3/ч, определяют следующим образом:

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч определяется:

– коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые

=1,2-1,4;

=0,4-0,6.

В расчетах приняты средние значения коэффициентов 1,3 и 0,5.

– коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по таблице 2 СП 31.13330.2012. Значения коэффициентов приняты по интерполяции.

Таблица 3.2.1

Значения коэффициентов,

учитывающих число жителей в населенном пункте

| Наименование населенного пункта | Значение коэффициента | Значение коэффициента |
| --- | --- | --- |
| с. Тазларово | 1,783 | 0,100 |

Таблица 3.2.2

Расчетные нагрузки на систему централизованного водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Числен-ность насе-ления, чел | Среднесу-точный расход воды, м3/сутки | Расход воды в сутки макси-мального водопотреб-ления, м3/сутки | Расход воды в сутки мини-мального водопотреб-ления, м3/сутки | Макси-мальный часовой расход воды, м3/ч | Мини-мальный часовой расход воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тазларово | 1629 | 374,67 | 449,604 | 299,736 | 43,432 | 0,999 |

Расчет воды на нужды скота выполнен в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения». Количество голов скота принято по данным Генерального плана сельского поселения на расчетный срок реализации (2033 г.).

Таблица 3.2.3

Расчет расхода воды на нужды скота (среднесуточный)

| Наименование | Количество голов | Норма, л/сут. | Расход воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тазларово |
| КРС | 980 | 65,0 | 63,7 |
| Козы, овцы | 3264 | 4,5 | 14,688 |
| Итого: | 78,388 |

Таблица 2.2.4

Расход воды на полив зеленых насаждений

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел | Удельная среднесуточная норма, л/сутки (за поливочный сезон) | Расход воды на полив, м3/сутки (в поливочный сезон) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тазларово | 1629 | 50 | 81,45 |

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д.)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны состоят из 3х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение.

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами

- В пределах санитарно-защитных полос должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.)

3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения

С целью повышения обеспеченности населения коммунальными услугами, а также повышения миграционной и инвестиционной привлекательности сельского поселения,  на расчетный срок реализации Генерального плана,  планируется строительство централизованных систем водоотведения в 
с. Тазларово  (в населенных пунктах с численностью более 400 чел.).

Расчетная мощность систем централизованного водоотведения должна обеспечить возможность подключения к ним всех желающих абонентов из числа населения, а также общественных зданий и производственных предприятий, стоки которых по своему составу могут быть отнесены к бытовым. Рассчитанные по укрупненным показателям, в соответствии с СП 32.13330.2012 и 31.13330.20121, нагрузки на системы централизованного водоотведения приведены ниже.

Таблица 3.3.1

Расчетные нагрузки на централизованную систему водоотведения с учетом подключения новых абонентов

| Наименование населенного пункта | Числен-ность населения | Средне-суточ-ный расход сточных вод (за год), л/сут | Нагрузка м3/сутки | Количество сточных вод в сутки макси-мального водопот-ребления, м3/сутки | Количество сточных вод в сутки мини-мального водопот-ребления, м3/сутки | Макси-мальная нагрузка на систему водоотве-дения, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тазларово | 1 583 | 237 | 374,67 | 449,61 | 299,73 | 53,11 |

Среднесуточный расход сточных вод включает расходы сточных вод в общественных зданиях. Коэффициенты суточной неравномерности приняты по СП 31.13330.2012 равными 1,2 и 0,8. Коэффициент часовой и внутричасовой неравномерности принят равным 3 – при обеспеченности 1%, в соответствии с таблицей 1 СП 32.13330.2012 (при средних расходах сточных вод 5 л/с и менее), для расчета максимально возможной нагрузки от хозяйственно-бытовых стоков на системы водоотведения.

При проектировании систем водоотведения необходимо учесть запас мощности для подключения новых абонентов (при корректировке планов застройки населенного пункта). Также необходимо учесть нагрузку от дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод. Данная нагрузка может быть рассчитана после определения протяженности самотечных коллекторов в соответствии с СП 32.13330.2012 или определена по результатам изысканий.

В случае если в процессе развития сельского поселения будет принято решения об отсутствии необходимости или возможности строительства системы централизованного водоотведения, прогнозируемый объем ЖБО, подлежащих вывозу спецтехникой будет следующим:

Таблица 3.3.2

Расчет прогнозируемого количества ЖБО в населенных пунктах 
сельского поселения Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Количество жителей | Расчетный объем расходов за год, м3 | Количество ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тазларово | 1292 | 3 | 3876 |
| д. Биккужа | 104 | 3 | 312 |
| д. Верхний Сарабиль | 24 | 3 | 72 |
| д. Ивановка | 11 | 3 | 33 |
| д. Луч | 73 | 3 | 219 |
| д.Малое Байдавлетово | 16 | 3 | 48 |
| д. Нижний Сарабиль | 109 | 3 | 327 |
| Итого: | 1629 |  | 4887 |

При условии строительства в населенных пунктах сельского поселения централизованной системы водоотведения, объем ЖБО, подлежащих вывозу спецтехникой будет снижаться пропорционально количеству подключившихся абонентов.

Ливневая канализация.

Согласно СП 42.13330.2011 п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

3.4. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения

В процессе развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тазларовский сельсовет предусматривается полная газификация всех населенных пунктов, включающая газификацию вновь застраиваемых территорий и негазифицированных населенных пунктов – д. Биккужа,Ивановка,Нижний Сарабиль и д.Малое Байдавлетово. Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СП 62.1330.2011 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Расчет расхода газа производится в соответствии со СП 42-101-2003, согласно которому: укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. – 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Таблица 3.4.1

Показатели потребления газа для сельского 
поселения Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Количество жителей | Расчетный объем потребления, м3/год на 1 человека | Расход газа предприятиями бытового обслуживания, % | Годовое потребление газа, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тазларово | 1292 | 300 | 5 | 406,98 |
| д. Биккужа | 104 | 300 | 5 | 32,76 |
| д. Верхний Сарабиль | 24 | 300 | 5 | 7,56 |
| д. Ивановка | 11 | 300 | 5 | 3,7 |
| д. Луч | 73 | 300 | 5 | 23 |
| д.Малое Байдавлетово | 16 | 300 | 5 | 5,04 |
| д. Нижний Сарабиль | 109 | 300 | 5 | 34,34 |
| Итого: | 1629 |  |  | 513,38 |

Дальнейшее развитие системы газоснабжения должно быть направлено на:

- Повышение стабильности газоснабжения потребителей путем постоянного контроля состояния системы

- Своевременную перекладку изношенных газопроводов и замену оборудования распределительных газопроводов высокого и низкого давления.

- Ликвидацию новых проблемных мест в системе газоснабжения поселения, возникающих при подключении новых потребителей.

## 3.5. Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора на расчетный срок реализации Генерального плана сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно СП укрупненные показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки приняты 950 кВт*ч/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.5.1

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

сельского поселения Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Количество жителей | Расчетный объем потребления, кВт*ч/год на 1 человека | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Тазларово | 1292 | 950 | 1227,4 |
| д. Биккужа | 104 | 950 | 98,8 |
| д. Верхний Сарабиль | 24 | 950 | 22,8 |
| д. Ивановка | 11 | 950 | 10,45 |
| д. Луч | 73 | 950 | 69,35 |
| д.Малое Байдавлетово | 16 | 950 | 15,2 |
| д. Нижний Сарабиль | 109 | 950 | 103,55 |
| Итого: | 1629 |  | 1547,55 |

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- полная амортизация оборудования;

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития района;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

3.6. Перспективные показатели системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

В процессе развития сельского поселения, меняется численность населения, строятся или наоборот выводятся из эксплуатации общественные здания. Годовые нормы накопления отходов для различных категорий природопользователей являются исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов, применяются при оформлении разрешительной документации в области охраны окружающей природной среды, проектировании, заключении договоров на вывоз отходов и т.д.

# В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также республиканскими нормативами градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан" норматив накопления ТБО составляет 190 кг/чел в год.

Далее приведен прогнозный расчет объемов накопления ТБО, для каждого населенного пункта.

Таблица 3.6.1

Прогнозный годовой объем накопления ТБО 
в СП Тазларовский сельсовет на расчетный срок Генерального плана

| Бытовые отходы | Расчетный срок реализации Генерального плана (2033 год) |
| --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во ТБО, тыс.тонн в год |
| с.Тазларово |  |  | 0,794 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,233 | 190 | 0,234 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 1,233 | 0,002 | 2,466 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 11,2 га | 5 | 0,56 |
| д.Биккужа |  |  | 0,040 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,103 | 190 | 0,020 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,103 | 0,002 | 0,206 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,4 га | 5 | 0,02 |
| д.Нижний Сарабиль |  |  | 0,034 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,102 | 190 | 0,019 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,102 | 0,002 | 0,204 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,3 га | 5 | 0,015 |
| д.Верхний Сарабиль |  |  | 0,009 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,023 | 190 | 0,004 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,023 | 0,002 | 0,046 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,1 га | 5 | 0,005 |
| д.Луч |  |  | 0,034 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,075 | 190 | 0,014 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,075 | 0,002 | 0,15 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,4 га | 5 | 0,02 |
| д.Ивановка |  |  | 0,062 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,009 | 190 | 0,032 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,009 | 0,002 | 0,018 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,6 га | 5 | 0,03 |
| д.Малое Байдавлетово |  |  | 0,008 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,016 | 190 | 0,003 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,016 | 0,002 | 0,032 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,1 га | 5 | 0,005 |
| Итого по сельскому поселению: |  |  | 0,981 |
| с.Тазларово |  |  | 0,794 |

Удельное годовое накопление твердых бытовых отходов на одного жителя населенных мест имеет тенденцию ежегодного роста на 1-3 % , что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных материалов в ТБО. Однако применения системы селективного сбора отходов способно значительно сократить рост накопления ТБО и получить вторичное сырье для дальнейшей переработки.

Республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами Республике Башкортостан»  на 2011-2020 годы утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 18.11.2011 года № 412 предлагается реализовать двухэтапный вывоз отходов. Для охвата малых населенных пунктов – строительство простейших МПС, основным компонентом которых будет стационарный компактор.

Учитывая вышеизложенное рекомендуются следующие мероприятия:

– ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок;

– проектирование и строительство на территории населенных пунктов контейнерных площадок с достаточным количеством контейнеров (но не более 5 на площадке) и бункерами для сбора КГО (1 бункер, емкостью 5,0 м3 на одной площадке), расчет необходимого количества контейнеров приведен ниже;

– проектирование и строительство мусороперегрузочной станции в районе 
с. Тазларово.

– организация селективного сбора отходов;

– организация пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания в с. Тазларово;

– строительство полигона ТБО в с. Исянгулово (Администрация района).

Расчет необходимого количества контейнеров для населения приведен ниже:

Бкон = Пгод . t . к1 / 365 . v . к2,

где:   Бкон - количество контейнеров;

Пгод - годовое накопление отходов на участке, м3 (средняя плотность ТБО 200 кг/м3);

t - периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами), сутки;

κ1 - коэффициент неравномерности отходов, равно 1,25;

ν - вместимость контейнера, м3;

κ2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;

365 - количество дней в году.

Таблица 3.6.2

Результаты расчета необходимого количества контейнеров для населения СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Годовое накоп-ление отходов, м3 | Перио-дич-ность вывоза, сутки | Коэф. неравно-мерности отходов | Вмес-тимость контей-нера, м3 | Коэф. напол-нения сбор-ника | Кол-во дней в году | Кол-во кон-тей-неров расчет | Кол-во кон-тейне-ров приня-тое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Тазларово | 6269,25 | 2 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 54,1 | 60 |
| д.Биккужа | 658,25 | 2 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 5,7 | 6 |
| д.Нижний Сарабиль | 567,75 | 2 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 4,9 | 5 |
| д.Верхний Сарабиль | 45,25 | 2 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,39 | 1 |
| д.Луч | 170,9 | 2 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 1,5 | 2 |
| д.Ивановка | 342,0 | 2 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 2,9 | 3 |
| д.Малоее Байдавлетово | 205,75 | 2 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 1,8 | 2 |
| Итого: | 8259,15 |  |  |  |  |  |  | 79 |

Итого для населения СП Тазларовский сельсовет необходимо установить 79 контейнеров. Также контейнерными площадками должны быть обеспечены наиболее крупные административные здания, школы, детские сады, торговые центры, медицинские учреждения (отходы медицинских учреждений имеют свою классификацию и требования к утилизации, СанПиН 2.1.7.2790-10).

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Значения целевых показателей развития систем централизованного теплоснабжения

Таблица 4.1

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2023 гг. | 2024-2033 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного теплоснабжения |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных зданий подключенных к централизованной системе теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы теплоснабжения |
| 2.1 | Индекс износа тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Обеспечение централизованного теплоснабжения строящихся жилых и общественных зданий (по количеству одобренных заявок) | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь тепла при транспортировке | % | 0 | 0 | 0 |

## 4.2. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоснабжения

Таблица 4.2

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2023 гг. | 2024-2033 гг. |
| 1. | Показатель качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | – | – | – |
|  |  | % | 100 | 50 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 50 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | н/у | н/у | 3 |

## 4.3. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоотведения

Таблица 4.3

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2023 гг. | 2024-2033 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных зданий подключенных к централизованной системе водоотведения | % | 0 | 32 | 86 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения. |
| 2.1 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель качества очистки сточных вод |
| 4.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 100 | 100 |

4.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения

Таблица 4.4

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2023 гг. | 2024-2033 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения |
| 1.1 | Количество газифицированных населенных пунктов | Н.пункт | 5 | 7 | 7 |
| 1.2 | Доля заявок на подключение, исполненных по итогам года | % | – | 100 | 100 |

## 4.5. Целевые показатели развития систем электроснабжения

Таблица 4.5

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2023 гг. | 2024-2033 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных и промышленных зданий (сооружений) подключенных к централизованной системе электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности систем электроснабжения |
| 2.1 | Удельный вес сетей и объектов электроснабжения нуждающихся в реконструкции | % | – | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |

## 4.6. Целевые показатели развития систем сбора и утилизации ТБО

Таблица 4.6

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2023 гг. | 2024-2033 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами сбора и утилизации ТБО |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, в которых организован вывоз и утилизация ТБО | Н.пункт | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности вывоза и утилизации ТБО |
| 2.1 | Обеспеченность организации, осуществляющей сбор ТБО необходимой спецтехникой | % | – | 100 | 100 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Обеспеченность жилого сектора и общественных зданий необходимым количеством контейнерных площадок | % | – | 100 | 100 |
| 4. | Показатели снижения негативного воздействии на окружающую среду |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | % | – | 100 | 100 |
| 4.2 | Внедрение системы раздельного сбора отходов | Н.пункт | 0 | 0 | 7 |
| 4.3 | Оборудования пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания | Н.пункт | 0 | 1 | 1 |

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Развитие системы централизованного теплоснабжения в сельском поселении Тазларовский сельсовет не предусматривается. Теплоснабжение существующих и вновь строящихся жилых и общественных зданий предусматривается от индивидуальных источников тепла. Оснащение строящихся зданий теплогенерирующим оборудованием, а также строительство блочных мини котельных планируется осуществлять за счет средств застройщиков.

## 5.2. Программа инвестиционных проектов в системах водоснабжения

В настоящее время система централизованного водоснабжения в сельском поселении отсутствует(Водонапорная башня в аварийном состоянии). Генеральным планом СП Тазларовский сельсовет предусмотрено развитие населенных пунктов сельского поселения, в том числе с. Тазларово – планируемая численность населения 1629 чел. Для обеспечения потребности населения в питьевой воде в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусмотрены приведенные ниже мероприятия.

Таблица 5.2.1

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий программы.

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 - 2033 г.г. |
| 1. | Проведение полного хим. анализа подземных вод в с. Тазларово согласно перечня, определенного СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», включая радиологический и бактериологический показатели | скважина | 1 | 60,0 |

| 2. | Строительство станции водоочистки в с. Тазларово (при необходимости – по результатам исследований воды) | шт. | 1 | 5 000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Замена изношенных участков сетей водоснабжения в с. Тазларово | км | 12,0 (уточнить на стадии проектирования) | 58 878,74 (4257,56*12,0*1*0,80*1,09*1*)1,12+18% |
| 4. | Замена водонапорной башни в с. Тазларово | шт. | 1 | 1 200,0 |
| 5. | Замена насосного оборудования водозаборной скважины в с. Тазларово | шт. | 1 | 100,0 |
| 6. | Бурение второй водозаборной скважины в с. Тазларово (при необходимости – недостаточности дебита существующей скважины) | шт. | 1 (глубина около 40 м) | 800,0 |

Расчет объема капитальных вложений для реализации мероприятий по прокладке и капитальному ремонту сетей водоснабжения:

,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2014 – норматив на 2015 год еще не утвержден);

N –  общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Объем и стоимость реализации мероприятий могут быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

5.3. Программа инвестиционных проектов в системах водоотведения

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры системы централизованного водоотведения в СП Тазларовский сельсовет отсутствуют. С целью повышения обеспеченности населения коммунальными услугами, а также повышения миграционной и инвестиционной привлекательности сельского поселения,  на расчетный срок реализации Генерального плана,  планируется строительство централизованных систем водоотведения в с. Тазларово (в населенных пунктах с численностью более 400 чел.).

В результате реализации настоящей программы по развитию систем водоотведения ожидается следующий эффект:

Экономический эффект:

- Предоставление населению более широкого спектра коммунальных услуг, получение прибыли;

- Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения.

Социальный эффект:

- Обеспечение населения коммунальными услугами централизованного водоотведения;

- Создание благоприятных условий для проживания населения.

Экологический эффект:

- улучшение   экологической   обстановки   на   территории   поселения   путем   внедрения современных технологий очистки сточных вод.

Перечень мероприятий по реализации программы приведен ниже.

Таблица 5.3.1

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий программы.

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2033 г.г. |
| 1. | Строительство очистных сооружений в с. Тазларово | м3/сутки | Мощность не менее 600м3/сутки (уточняется на стадии проектирования) | Стоимость очистных сооружений будет зависеть от принятой в проекте технологии очистки. Стоимость блочных очистных сооружений составляет около 15 000 - 20 000 тыс. руб. |
| 2. | Строительство сетей водоотведения в с. Тазларово | км | 14,0 (уточнить на стадии проектирования) | 75 270,87 (4665,33*14,0*1*0,80*1,09*1*)1,12+18% |
| 3. | Строительство канализационной насосной станции в с. Тазларово (при необходимости) | шт. | 1 | 10 000,0 |

Расчет объема капитальных вложений для реализации мероприятий по прокладке сетей водоотведения:

,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2014 – норматив на 2015 год еще не утвержден);

N –  общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Объем и стоимость мероприятий могут быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В процессе развития сельского поселения Тазларовский сельсовет Генеральным планом предусматривается газификация негазифицированных домов.

Для обеспечения стабильной работы существующей системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

- осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения;

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства.

Программой предусмотрено теплоснабжение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Прокладка газопроводов подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

## 5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП);

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- к первоочередным мероприятиям относятся ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией электротехнического оборудования.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

## 5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Для реализации целевых показателей развития системы сбора и утилизации ТБО на территории СП Тазларовский сельсовет необходимо внедрения ряда инвестиционных проектов.  Данные об объеме финансирования мероприятий приведены ниже.

Таблица 5.6.1

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий программы.

| Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2034г.г. |
| Строительство мусороперегрузочной станции района с. Тазларово | шт. | 1 | 15 000,0 (уточняется на стадии проектирования) |
| Строительство контейнерных площадок | шт. | 33 | 660,0 |
| Приобретение и установка контейнеров 0,75 м3 | шт. | 91 | 609,7 |
| Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп 1 ЭЛ-1 | шт. | 1 | 18,250 |
| Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп ЛБЦ/ЛД 20 - ЛБЦ/ЛД 80 | шт. | 1 | 6,550 |

Схема контейнерной площадки с тремя контейнерами.

6. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества, производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры.

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

- Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;

- Протяженность сетей;

- Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг);

- Количество потребителей, страдающих от отключений;

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период;

- Протяженность построенных сетей;

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов;

- Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

- Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов;

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха.

- Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- Фактическая производительность оборудования;

- Установленная производительность оборудования.

- Доступность товаров и услуг для потребителей:

- Численность населения, получающего коммунальные услуги;

- Численность населения муниципального образования;

- Численность населения, получающего услуги организации;

- Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги;

- Денежные доходы населения;

- Объем реализации товаров и услуг населению.

- Эффективность деятельности:

- Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса;

- Выручка организации коммунального комплекса;

- Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте;

- Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов;

- Численность персонала, человек;

- Объем реализации товаров и услуг;

- Объем выручки от реализации;

- Объем дебиторской задолженности.

- Источники инвестирования инвестиционной программы:

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение;

- Заемные средства;

- Бюджетные средства;

- Средства внебюджетных фондов;

- Прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Ниже приведен план реализации инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Таблица 6.1.1.

План реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программы.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения. |
| 1 | Строительство индивидуальных систем теплоснабжения | За счет средств застройщика, по мере строительства объектов жилой застройки и общественных зданий. |
| Система водоснабжения. |
| 2 | Проведение полного хим. анализа подземных вод в с. Тазларово согласно перечня, определенного СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», включая радиологический и бактериологический показатели |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |
| 3 | Строительство станции водоочистки в с. Тазларово (при необходимости – по результатам исследований воды) |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |
| 4 | Замена изношенных участков сетей водоснабжения в с. Тазларово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |
| 5 | Замена водонапорной башни в с. Тазларово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |
| 6 | Замена насосного оборудования водозаборной скважины в с. Тазларово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |
| 7 | Бурение второй водозаборной скважины в с. Тазларово (при необходимости – недостаточности дебита существующей скважины) |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |
| Система водоотведения. |
| 8 | Строительство очистных сооружений в с. Тазларово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |
| 9 | Строительство сетей водоотведения в с. Тазларово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |
| 10 | Строительство канализационной насосной станции в с. Тазларово (при необходимости) |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. За счет платы за подключение (при условии определения эксплуатирующей организации). |
| Система газоснабжения. |
| 11 | Газификация д. Биккужа |  | По мере реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Башкортостан |  |
| 12 | Газификация д. Нижний Сарабиль |  |  | По мере реализации будущих программ газификации, при условии включения населенного пункта в программы |
| 13 | Газификация д. Ивановка |  |  | По мере реализации будущих программ газификации, при условии включения населенного пункта в программы |
| 14 | Газификация д. Малое Байдавлетово |  |  | По мере реализации будущих программ газификации, при условии включения населенного пункта в программы |
| 15 | Строительство сетей газоснабжения в районах перспективной застройки |  | По мере застройки районов. |
| 16 | Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 17 | Осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| Система электроснабжения. |
| 18 | Ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией электротехнического оборудования | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 19 | Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов на более мощные | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 20 | Реконструкция существующих сетей | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 21 | Проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 22 | Строительство трансформаторных подстанций и линий электропередач для районов перспективной застройки |  | По мере застройки районов. |
| Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. |
| 23 | Строительство мусороперегрузочной станции района с. Тазларово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 24 | Строительство контейнерных площадок |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 25 | Приобретение и установка контейнеров 0,75 м3 |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 26 | Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп 1 ЭЛ-1 |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 27 | Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп ЛБЦ/ЛД 20 - ЛБЦ/ЛД 80 |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |